## Slide 1
Technical Proposal 2026
스마트 환기 통합 안전관제 시스템
mmWave 레이더 기반 맞춤형 환기 제어 + 독거노인 안전 솔루션
제출처 한국토지주택공사(LH) 제출사 브록스(BLOCX) 제출일 2026년 4월
BLOCX

## Slide 2
대한민국 3가구 중 1가구가 혼자 삽니다
750만
1인 가구 수 (전체 34.5%)
199만
독거노인 수
3,561명
고독사 사망자 수/년
8~12일
사망후 발견 평균 소요일
고독사 연도별 추이
연도 | 사망자 수 | 추이
2019 | 2,536명 | 
2020 | 3,138명 | +23.7%
2021 | 3,378명 | +7.6%
2022 | 3,561명 | +5.4%
2023 | 3,700명+ | 추정
항목 | 수치 | 출처
발생장소 - 자택 | 90% 이상 | 보건복지부
임대주택(공공) 비율 | 30~35% | 보건복지부/LH
남성 비율 | 80% 이상 | 보건복지부
50~60대 비율(최다) | 55~60% | 보건복지부
BLOCX
02

## Slide 3
65세 이상 사고사 1위, 낙상
16.9%
65세 이상 낙상 경험률
2,400~2,700명
낙상 사망자 수/년
55~60%
자택 내 발생 비율
4~6배
1시간 방치 시 사망률 증가
자택 내 낙상 장소 비율
장소 | 비율
욕실/화장실 | 30%
침실 | 20%
거실 | 15%
기타 | 35%
규정 | 내용
건축법 시행령 제87조 | 100세대 이상 기계환기 의무
실내공기질관리법 | PM10, CO2, HCHO, TVOC 관리
제로에너지건축 로드맵 | 2025 공공, 2030 민간 전면 의무화
고독사예방법 (2021) | 5개년 기본계획, 실태조사 의무
의무 설치되는 환기장치 하나로, 에너지 절감과 생명 보호를 동시에 실현할 수 있습니다.
BLOCX
03

## Slide 4
목차
01 제안 배경
02 시스템 개요
03 핵심 기술: mmWave 레이더 센싱
04 시스템 구성도
05 기능 상세 - 스마트 환기 제어
06 기능 상세 - 안전 관제
07 기능 상세 - 에너지 최적화
08 월패드 / 관리사무실 연동
09 도입 비용
10 기대효과
11 확장 로드맵
12 에너지 절감 시뮬레이션
13 추진 일정
14 회사 소개
BLOCX
04

## Slide 5
01
제안 배경
임대주택의 두 가지 핵심 과제를 하나의 장비로 해결합니다.
30~50%
빈 방 환기 에너지 낭비
전실 균등
기존 임대주택 환기 방식
3,661명
2023 고독사 사망자
67%
임대주택 독거노인 비율
3.2일
고독사 평균 발견 소요
기존 안전확인 시스템의 한계
전화 안부 확인: 일1회, 수동 | PIR: 정지 감지 불가 | CCTV: 프라이버시 침해 | 웨어러블: 착용 거부
제안 핵심: 하나의 장비, 두 가지 해결
의무 설치 환기장치에 mmWave 레이더 내장 → 추가 장비 없이 맞춤형 환기 + 안전관제 동시 실현
BLOCX
05

## Slide 6
02
시스템 개요
기존 환기장치(ERV/HRV)에 mmWave 센서 모듈을 내장하여 3가지 핵심 기능을 제공합니다.
VENT
스마트 환기
존별 재실 인원 감지 맞춤 환기량 자동 제어 에너지 30~50% 절감
SAFE
안전 관제
호흡/낙상/부재 감지 3단계 알림 체계 월패드/관리실 연동
DATA
에너지 분석
세대별 행동 패턴 학습 시간대별 재실 예측 최적 에너지 운영
구분 | 기존 시스템 | 제안 시스템
환기 제어 | 전체 세대 동일 풍량 | 존별 인원 기반 맞춤 제어
에너지 효율 | 빈 방에도 환기 (낭비) | 빈 방 최소 환기 (절감)
안전 기능 | 없음 (별도 장비 필요) | 통합 내장 (추가 비용 최소)
프라이버시 | 해당 없음 | 레이더 방식 (영상 없음)
관제 연동 | 없음 | 월패드 + 관리사무실 통합
BLOCX
06

## Slide 7
03
핵심 기술: mmWave 레이더 센싱
FMCW 레이더 기반의 비접촉 감지 기술로 프라이버시 보호 + 정밀 인체 감지
존재 감지
사람 유무 판별
인원 수
최대 5명 추적
위치 추적
3D 좌표 실시간
호흡 감지
정지 상태 생존확인
낙상 감지
급격한 위치 변화
비교 항목 | mmWave 레이더 | PIR 센서 | CCTV | 웨어러블
프라이버시 보호 | O 영상 없음 | O | X 영상 촬영 | O
정지 상태 감지 | O 호흡 감지 | X 불가 | △ AI필요 | O
착용 불필요 | O | O | O | X 착용 필수
어둠/연기 | O 무관 | △ 제한적 | X 불가 | O
인원 수 감지 | O 최대5명 | X 불가 | O | X 불가
낙상 감지 | O | X | △ AI필요 | O
벽 투과 안됨 | O | O | O | O
유지보수 | O 반영구 | O | △ 저장장치 | X 충전
수용성(거부감) | O 낮음 | O 낮음 | X 높음 | X 높음
BLOCX
07

## Slide 8
04
시스템 구성도
세대 내 센서부터 관리사무실 통합 관제까지의 전체 시스템 아키텍처
안방 mmWave
방1 mmWave
방2 mmWave
거실 mmWave
▼ RS-485 / 무선통신
환기 컨트롤러 (데이터 수집 + 제어 + AI 패턴 학습)
ERV/HRV 풍량 제어
존별 댐퍼 개폐 제어
▼ TCP/IP 연동
월패드 세대 내 표시/제어
►
단지 네트워크 유선/무선 LAN
►
관리사무실 통합 관제 대시보드
▼ 위급 상황 시
보호자 연락
119 신고
지자체 연계
모니터링 항목 | 표시 내용 | 갱신 주기
세대별 상태 | 정상(녹)/주의(황)/위급(적) | 실시간
환기 현황 | 실별 환기 모드, 풍량, 에너지 | 1분
안전 이벤트 | 낙상, 장기부재, 무호흡 로그 | 실시간
에너지 리포트 | 세대별/동별 에너지, 절감율 | 일 1회
BLOCX
08

## Slide 9
05
기능 상세 - 스마트 환기 제어
존별 재실 인원을 실시간 감지하여 최적 환기량을 자동 제어합니다.
구역 상태 | 감지 결과 | 환기 제어 | 에너지 효과
빈 방 | 인원 0명 | 최소 환기 (20% 풍량) | 최대 80% 절감
1인 재실 | 인원 1명 | 기준 환기량 (1인분) | 적정 운전
다인 재실 | 인원 N명 | 인원수 x 기준 환기량 | 쾌적성 확보
수면 감지 | 호흡만, 움직임 없음 | 저소음 최소 환기 | 수면쾌적+절감
CO2 센서 연계 이중 제어
CO2 센서 추가 시 mmWave 인원 감지 + CO2 농도 동시 반영 → 더 정밀한 환기 제어
→ [시나리오 1] 3방 가족: 출근후 전실 최소→귀가시 거실4배→취침시 수면모드
→ [시나리오 2] 독거노인: 거실TV→침실이동→외출 장기부재알림→취침 생존확인
세대 유형 | 기존 대비 에너지 소비
1인 세대 | 45% (55% 절감)
맞벌이 가구 | 55% (45% 절감)
4인 가족 | 70% (30% 절감)
BLOCX
09

## Slide 10
06
기능 상세 - 안전 관제
mmWave 레이더 정밀 감지 기반 24시간 비접촉 안전관제
감지 유형 | 감지 원리 | 판단 기준 | 알림 수준
생존 확인 | 흉부 미세 움직임(호흡) | 호흡 패턴 지속 확인 | 미감지시 위급
낙상 감지 | 급격한 높이변화+바닥정지 | 1초내 60cm+하강, 30초 정지 | 즉시 위급
장기 외출 | 전 구역 0명 지속 | 12시간 이상 부재 | 주의→24h 위급
이상 패턴 | 평소 행동 대비 | 이동/활동/수면 이상치 | 주의
구분 | 전열교환기(ERV) | 욕실 환풍기
설치 위치 | 세대 중앙(다용도실) | 화장실 천장
감지 범위 | 거실, 방 | 화장실 (낙상 1위)
특장점 | 존별 환기 + 재실 감지 | 낙상 직접 감지 + 호흡 확인
습기 영향 | 해당 없음 | mmWave 수증기 무관
1단계
세대 내 알림
월패드 화면+음성
2단계 (3분)
관리사무실 알림
대시보드+경보음
3단계 (위급)
외부 연계
보호자SMS+119
BLOCX
10

## Slide 11
07
기능 상세 - 에너지 최적화
재실 데이터의 시계열 분석으로 환기 에너지를 선제적으로 최적화
행동 패턴 학습
2~4주간 학습 → 세대별 생활 패턴 파악 | Edge AI로 클라우드 불필요 | 개인정보 외부 전송 없음
시간대 | 학습 패턴 | 선제 환기 제어 | 효과
06:00 | 기상, 안방→거실 | 05:50 거실 환기 증가 | 쾌적+절감
08:30 | 외출 | 08:20 전실 최소 전환 | 10~20분 절약
17:00 | 귀가 예상 | 16:40 거실 선행 가동 | 귀가 즉시 쾌적
22:00 | 취침, 거실→안방 | 21:50 안방 조정 | 쾌적+절감
• 세대별 환기 에너지 소비: 일별/주별/월별 추이
• 절감 리포트: 기존 대비 절감량, 절감률 자동 산출
• 패턴 분석: 시간대별 재실률, 환기 가동률
• 동별/단지 비교: 동일 평형 대비 에너지 소비 비교
계절 | 환기 전략
겨울 | 열회수 환기 극대화, 최소 환기로 열손실 방지
여름 | 환기 냉방 효과 활용, 야간 환기 증가
환절기 | 자연환기 모드 전환, 외기 온도 연동
BLOCX
11

## Slide 12
08
월패드 / 관리사무실 연동
기존 스마트홈 인프라와 완벽히 통합되는 연동 체계
구간 | 프로토콜 | 전송 데이터
센서→컨트롤러 | RS-485 / UART | 재실 상태, 인원 수, 호흡, 위치
컨트롤러→월패드 | RS-485 (KS표준) | 환기 상태, 안전 알림
월패드→관리사무실 | TCP/IP (단지LAN) | 세대 통합 상태, 이벤트
관리사무실→외부 | LTE/인터넷 | 위급 알림 (보호자, 119)
거실
2명 재실
환기: 자동(70%)
안방
1명 재실
환기: 자동(40%)
방1
비어 있음
환기: 최소(20%)
방2
비어 있음
환기: 최소(20%)
• 전 세대 실시간 현황: 동/호수별 재실 상태, 환기 모드 한눈에 파악
• 안전 상태 표시: 정상(녹색)/주의(황색)/위급(적색) 색상 구분
• 이벤트 로그: 낙상, 장기 부재, 무호흡 등 이벤트 시간순 기록
• 에너지 현황: 동별/세대별 환기 에너지 소비량, 절감율 그래프
기존 인프라 활용
LH 임대주택에 이미 설치된 월패드, 단지 네트워크, 관리사무실 PC 그대로 활용. 소프트웨어 업데이트만으로 연동 완료.
BLOCX
12

## Slide 13
09
도입 비용 (개략)
기존 환기장치 대비 최소 비용 추가로 안전관제까지 통합
항목 | 단가 | 수량 | 소계 | 비고
mmWave 센서 모듈 | 약 20,000원 | 4개 | 80,000원 | 60GHz FMCW
환기 컨트롤러 업그레이드 | 약 50,000원 | 1식 | 50,000원 | MCU+AI+통신
존별 댐퍼 | 약 20,000원 | 4개 | 80,000원 | 전동 댐퍼
설치 공사비 | - | 1식 | 30,000원 | 기존 환기 공사 통합
세대당 추가 비용 합계 (환기+안전 통합)
약 15~20만원
약 15~25만원
연간 에너지 절감액
약 1년
투자 회수 기간
항목 | 비용 | 비고
클라우드/관제 SW | 월 세대당 약 2,000원 | 대시보드, 알림, 리포트
유지보수 | 연 계약 별도 | 센서 교체, S/W 업데이트
비용 대체 효과
기존 독거노인 안전확인 시스템(PIR, 안부전화, IoT) 비용 대체. 별도 안전장비 구매/설치/운영 비용 제거.
BLOCX
13

## Slide 14
10
기대효과
에너지 절감과 입주민 안전을 동시에 달성하는 사회적 가치 솔루션
약 15~25만원/년
세대당 에너지 절감
재실 감지 기반 환기 제어로 30~50% 절감
24시간 365일
실시간 생존 확인
호흡 감지 기반 실시간 확인, PIR 대비 정확도 향상
추가 설치 불필요
통합 솔루션
의무 설치 환기장치에 센서 내장, 거부감 최소화
약 1년
투자비 회수 기간
에너지 절감분으로 추가 투자비 1년 내 회수
적용 규모 | 세대 수 | 연간 에너지 절감 | CO2 감축
시범 단지 (1개) | 500세대 | 약 0.75~1.25억원 | 50톤
지역 확대 (10개) | 5,000세대 | 약 7.5~12.5억원 | 500톤
전국 확대 | 50,000세대 | 약 75~125억원 | 5,000톤
BLOCX
14

## Slide 15
11
확장 로드맵
세대 에너지 통합 플랫폼으로의 진화
즉시 적용 가능
Phase 1 (본 제안)
mmWave 재실감지 → 존별 환기 제어 독거노인 생존확인/낙상/부재 감지 월패드/관리사무실 연동
Phase 1 검증 후 6개월
Phase 2 (확장 1)
재실 데이터 → 보일러 전동밸브 연동 빈 방 자동 난방 차단 난방 에너지 추가 절감 40~60%
Phase 2 데이터 축적 후
Phase 3 (확장 2)
예측형 환기+난방 선제 제어 세대별 맞춤 에너지 프로파일 단지 전체 에너지 관제
확장의 핵심
mmWave 센서와 재실 데이터 인프라 그대로 활용. 소프트웨어 업데이트+밸브 추가만으로 단계적 확장.
BLOCX
15

## Slide 16
12
에너지 절감 시뮬레이션
84m2 임대아파트(서울 기준), 법정 환기량 0.5회/h, ERV 난방효율 75%/냉방효율 45%
열손실 계산 공식
환기 열손실(W) = 풍량 x 공기밀도 x 비열 x 온도차 x (1-열교환효율) = 33.5 x DT x (1-n) [W]
월 | 외기 | 실내 | DT | 모드 | n | 손실W | 월kWh | 단가 | 월요금
1월 | -2.4 | 24 | 26.4 | 난방 | 0.75 | 221 | 159 | 가스80원 | 12,720원
2월 | 0.4 | 24 | 23.6 | 난방 | 0.75 | 198 | 143 | 가스80원 | 11,440원
3월 | 5.7 | 22 | 16.3 | 난방 | 0.75 | 137 | 99 | 가스80원 | 7,920원
4월 | 12.5 | 22 | 9.5 | 난방 | 0.75 | 80 | 58 | 가스80원 | 4,640원
5월 | 17.8 | 22 | 4.2 | 환절기 | 0.75 | 35 | 25 | 가스80원 | 2,000원
6월 | 22.2 | 26 | 3.8 | 냉방 | 0.45 | 70 | 50 | 전기40원 | 2,000원
7월 | 26.8 | 26 | 8.0 | 냉방 | 0.45 | 148 | 107 | 전기40원 | 4,280원
8월 | 27.4 | 26 | 9.0 | 냉방 | 0.45 | 166 | 120 | 전기40원 | 4,800원
9월 | 22.8 | 26 | 4.0 | 냉방 | 0.45 | 74 | 53 | 전기40원 | 2,120원
10월 | 14.8 | 22 | 7.2 | 난방 | 0.75 | 60 | 43 | 가스80원 | 3,440원
11월 | 7.2 | 22 | 14.8 | 난방 | 0.75 | 124 | 89 | 가스80원 | 7,120원
12월 | -0.4 | 24 | 24.4 | 난방 | 0.75 | 205 | 148 | 가스80원 | 11,840원
구분 | 에너지(kWh) | 비용
난방기 열손실(11~3월) | 638 kWh | 51,040원
냉방기 열손실(6~9월) | 330 kWh | 13,200원
환절기 열손실(4~5,10월) | 126 kWh | 10,080원
ERV 팬 전력 | 438 kWh | 52,560원
연간 합계 | 1,532 kWh | 126,880원
BLOCX
16

## Slide 17
12
운전 모드별 비교 분석
24시간 연속 환기 대비, 재실감지 및 패턴 예측 알고리즘 적용 시 절감 효과
A
24시간 연속
현행 방식 100 CMH 균등 운전
B
재실감지 스마트
존별 재실 감지 실효 40 CMH (40%)
C
패턴 예측 AI
행동 패턴 학습 실효 32 CMH (32%)
항목 | A. 24시간 연속 | B. 재실감지 | C. 패턴 예측
실효 환기량 | 100 CMH (100%) | 40 CMH (40%) | 32 CMH (32%)
난방기 열손실 | 51,040원 | 20,416원 | 16,333원
냉방기 열손실 | 13,200원 | 5,280원 | 4,224원
환절기 열손실 | 10,080원 | 4,032원 | 3,226원
ERV 팬 전력 | 52,560원 | 26,280원 | 21,024원
연간 합계 | 126,880원 | 56,008원 | 44,807원
절감액 | - | 70,872원 | 82,073원
절감률 | - | 56% | 65%
규모 | 세대수 | 24시간비용 | 패턴예측비용 | 연간 절감
시범 단지 | 500세대 | 6,344만원 | 2,240만원 | 4,104만원
지역 확대 | 5,000세대 | 6.3억원 | 2.2억원 | 4.1억원
전국 확대 | 50,000세대 | 63.4억원 | 22.4억원 | 41.0억원
BLOCX
17

## Slide 18
13
추진 일정 (안)
시범 적용부터 확대까지 3단계 추진 계획
1
1단계: 시범 단지 적용
선정 단지(1개동, 50~100세대) 설치 및 운영 센서/컨트롤러/월패드 통합, 관제 구축
3개월
2
2단계: 성과 분석 및 보완
에너지 절감 실측, 감지 정확도 검증 입주민 만족도 조사, 결과 보고서
2개월
3
3단계: 확대 적용
시범 성과 기반 확대 결정 신규/기존 단지 순차 적용
순차 확대
단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물
1단계 | 1개월차 | 현장조사, 설계, 설치 | 설치 완료 보고서
1단계 | 2개월차 | 시운전, 데이터 수집 | 시운전 결과서
1단계 | 3개월차 | 정상 운영, 이슈 대응 | 월간 운영 리포트
2단계 | 4개월차 | 에너지 분석, 정확도 평가 | 성과 분석 보고서
2단계 | 5개월차 | 시스템 보완, 확대 계획 | 확대 적용 제안서
3단계 | 6개월~ | 확대 단지 순차 적용 | 확대 적용 결과
BLOCX
18

## Slide 19
14
회사 소개
브록스(BLOCX)는 스마트 환기 및 안전관제 통합 솔루션 기업입니다.
BLOCX
브록스 (BLOCX)
스마트 환기 + 안전관제 통합 솔루션
항목 | 내용
회사명 | 브록스 (BLOCX)
사업 분야 | 건축용 환기장비(ERV/HRV) 제조, 스마트 환기, 안전관제
핵심 역량 | 열교환 환기장치 설계/제조, IoT센서 통합, Edge AI, 건축 환기 컨설팅
인증 현황 | 환기장치 관련 KS 인증, 에너지 효율 인증
HVAC
환기 전문 기술
ERV/HRV 설계 제조 건축환기 설비 전문성
IoT+AI
IoT + AI 융합
센서 통합, 원격 제어 Edge AI 데이터 분석
APT
공동주택 실적
다수 아파트 단지 환기 설비 납품 경험
환기장비 제조사가 직접 제안하는 통합 솔루션
환기장치 제조 단계에서 mmWave 센서 내장 → 설치 비용 최소화, 유지보수 일원화, 품질 보증
브록스(BLOCX) - 스마트 환기 통합 안전관제 시스템
본 제안서에 대한 문의사항이 있으시면 담당자에게 연락 부탁드립니다.
BLOCX
19