## Slide 1
특허 명세서 초안 (변리사 검토용)
특 허 명 세 서
출원인 초안 - 변리사 검토 및 보정 전
비접촉 감지 센서가 구비된 환기장치를 이용한 재실감지 및 안전관제 통합 시스템
작성일: 2026년 4월 12일
BLOCX

## Slide 2
【발명의 명칭】
비접촉 감지 센서가 구비된 환기장치를 이용한 재실감지 및 안전관제 통합 시스템
【기술분야】
본 발명은 건축물의 환기장치에 비접촉 감지 센서를 구비하여, 실내 재실 인원 감지, 환기량 자동 제어, 에너지 절감, 및 거주자 안전관제(낙상감지, 생존확인, 장기부재감지)를 통합적으로 수행하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
특허 명세서 초안
2

## Slide 3
【배경기술】
• 건축법에 의한 기계환기 의무화 규정에 따라, 100세대 이상 공동주택은 기계식 환기장치를 의무 설치.
• 1인 가구 전체 34.5%(약 750만), 독거노인 고독사 연간 3,500명 이상 심각한 사회문제.
• 기존 환기장치는 재실 여부 무관 전 실 균등 환기 → 불필요한 에너지 소비.
• 기존 안전감지 한계: PIR(정지감지불가), CCTV(프라이버시), 웨어러블(착용거부).
• 기존 안전감지 시스템(KR102408312B1 등) 독립 장치, 환기와 무관.
• 기존 환기 시스템(KR20130001025A 등) 안전감지 기능 없음.
• 현재 '환기장치+안전감지' 통합 시스템 미존재 (교차 영역 비어 있음).
선행기술 분석
문헌번호 | 핵심 내용 | 본 발명과의 차이점
KR101949799B1 | mmWave 레이더 생체신호 감지 | 보호시설 전용, 환기 연계 없음
KR102408312B1 | 레이더 바이탈사인 모니터링 | 독립 장치, 환기 연계 없음
KR20130001025A | 욕실 환기시스템 자동 제어 | 안전감지 기능 전혀 없음
KR101204328B1 | 재실감지 기반 환기 제어 | Kinect 방식, 프라이버시 침해
WO2025164969A1 | 레이더+에어컨 연동 | 환기장치(ERV) 아닌 에어컨, 안전관제 없음
특허 명세서 초안
3

## Slide 4
【발명이 해결하고자 하는 과제】
1. 환기장치라는 기존 인프라에 안전감지 기능을 통합, 별도 안전장비 없이 거주자 안전 확보.
2. 건축법 의무 설치 환기장치 활용 → 추가 설치 비용 최소화.
3. 재실 인원 수 기반 환기량 자동 제어 → 환기 에너지 절감.
4. 동일 비접촉 감지 센서로 호흡/낙상/부재 감지 → 거주자 안전 확보.
5. 습기/수증기 욕실 환경에서도 정상 동작하는 감지 시스템 제공.
6. 세대 내 복수 환기장치 연동 → 세대 전체 커버 통합 관제 실현.
특허 명세서 초안
4

## Slide 5
【과제의 해결 수단】 (1/2)
(a) 비접촉 감지 센서가 구비된 환기장치
ERV, HRV, 욕실 환풍기, 주방 레인지후드 등에 비접촉 감지 센서를 내장/부착/결합/일체형으로 구성
(b) 감지부
mmWave 레이더, 적외선, 초음파, ToF, UWB, 카메라 등으로 재실여부, 인원수, 낙상, 호흡, 미동, 장기부재 감지
(c) 안전관제부
낙상→즉시알림 | 호흡미감지→위급알림 | 장기부재→알림 | 미동→알림 | 3단계 알림체계
(d) 환기 제어부 (선택적)
존별 환기량 자동 조절(댐퍼, 팬속도) | 빈방 최소 | 재실방 인원비례 | 수면시 저소음
특허 명세서 초안
5

## Slide 6
【과제의 해결 수단】 (2/2)
(e) 통신부
환기장치↔월패드(RS-485/TCP/IP) | 월패드↔관리사무실 | 관리→외부(보호자SMS,119) Wi-Fi→보호자 앱 푸시 | BLE→스마트폰 연동+SMS 자동발송 | 관리시설 없이 독립 동작
(f) 패턴 학습부 (선택적)
시간대별/요일별 재실 패턴 학습 | 학습 기반 환기량 예측 제어 | 이상 패턴 감지
(g) 복수 환기장치 연동
ERV+욕실환풍기 등 통합 컨트롤러 연결 | 세대 전체 커버리지 | 통합 재실/안전 판단 | 통합 에너지 관리
특허 명세서 초안
6

## Slide 7
【발명의 효과】
1. 의무 설치 환기장치 활용 → 추가 설치 비용 최소화
2. 별도 안전장비 설치 비용 제거 (환기장치에 통합)
3. 센서 종류 제한 없이 다양한 비접촉 센서 적용 가능
4. 재실 기반 환기 제어 → 환기 에너지 30~65% 절감
5. 호흡/낙상/부재 감지 → 독거노인 고독사 예방
6. 프라이버시 보호 (비접촉 센서, 영상 불필요)
7. 수증기/습기 환경 정상 동작 (욕실 환풍기 적용 가능)
8. 착용/조작 불필요 (비접촉 방식)
9. 기존 환기장치 설치 규격 변경 없이 적용
10. 패턴 학습 통한 선제적 에너지 최적화
11. 관리시설 없는 개별 가구에서도 스마트폰만으로 안전관제 가능
특허 명세서 초안
7

## Slide 8
【특허청구범위】
[청구항 1] - 독립항
환기장치에 구비된 비접촉 감지 센서를 이용하여 거주자의 안전 상태를 감지하는 감지부; 및 상기 감지부에서 감지된 안전 상태 정보에 기반하여 이상 상태를 판단하고 알림을 발생시키는 안전관제부; 를 포함하는, 환기장치 기반 안전관제 시스템.
[청구항 2]
제1항에 있어서, 상기 환기장치는 전열교환기(ERV), 열회수환기장치(HRV), 욕실 환풍기, 주방 레인지후드 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 3]
제1항에 있어서, 상기 비접촉 감지 센서는 밀리미터파(mmWave) 레이더, 적외선, 초음파, ToF, UWB, 카메라, 또는 이들의 조합 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 4]
제1항에 있어서, 상기 비접촉 감지 센서는 FMCW 방식의 밀리미터파 레이더 센서인 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 5]
제1항에 있어서, 상기 감지부는 (a)낙상이벤트 (b)호흡패턴/유무 (c)장시간미동 (d)장기부재 중 하나 이상을 감지하는 것을 특징으로 하는 시스템.
특허 명세서 초안
8

## Slide 9
【특허청구범위】 (계속)
[청구항 6]
제1항에 있어서, 상기 안전관제부는 다단계 알림 체계를 포함하며: 1단계 세대내 알림 → 2단계 관리시설 알림 → 3단계 보호자/긴급구조 요청을 수행하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 7]
제1항에 있어서, 상기 환기장치는 욕실 환풍기이며, 비접촉 감지 센서는 수증기/습기 환경에서 정상 동작하여 욕실 내 낙상을 감지하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 8]
제1항에 있어서, 상기 비접촉 감지 센서는 환기장치에 내장, 부착, 결합, 또는 일체형으로 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 9] - 독립항
환기장치에 구비된 비접촉 감지 센서를 이용하여 실내 인체 존재여부, 인원수, 거주자 안전상태를 감지하는 감지부; 상기 감지부의 재실 정보에 기반하여 환기량을 자동 조절하는 환기 제어부; 및 상기 감지부의 안전 상태 정보에 기반하여 이상 상태를 판단하고 알림을 발생시키는 안전관제부; 를 포함하는, 재실감지 및 안전관제 통합 환기 시스템.
[청구항 10]
제9항에 있어서, 환기 제어부는 인원 미감지 구역 최소 환기, 인원 감지 구역 인원수 비례 환기량 증가 특징으로 하는 시스템.
[청구항 11]
제9항에 있어서, 감지부의 재실 데이터를 시계열 수집하여 시간대별 재실 패턴 학습, 학습 기반 환기량 선제적 조절하는 패턴 학습부를 더 포함하는 시스템.
[청구항 12]
제9항에 있어서, 감지부가 수면 상태 감지 시 환기 제어부는 저소음 최소 환기 모드로 전환하는 것을 특징으로 하는 시스템.
특허 명세서 초안
9

## Slide 10
【특허청구범위】 (계속)
[청구항 13] - 독립항
복수의 환기장치에 각각 구비된 비접촉 감지 센서; 상기 복수의 감지 센서로부터 수집된 데이터를 통합하여 세대/시설 단위 재실 및 안전 상태를 판단하는 통합 컨트롤러; 및 상기 통합 컨트롤러와 무선 통신으로 연결되어 복수 세대/시설 상태를 통합 모니터링하는 관제 시스템; 을 포함하는, 환기장치 기반 통합 관제 시스템.
[청구항 14]
제13항에 있어서, 복수 환기장치는 거실/방 전열교환기와 욕실 환풍기를 포함하며, 전열교환기는 재실감지/환기제어, 욕실 환풍기는 낙상/호흡감지를 수행하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 15]
제13항에 있어서, 무선 통신은 Zigbee, LoRa, Wi-Fi, BLE 또는 조합 중 하나 이상이며, 메시(Mesh) 네트워크로 데이터 중계하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 16]
제13항에 있어서, 관제 시스템은 월패드, 관리사무실, 외부 연동 시스템과 연결되어 이상 시 보호자 연락 및 긴급 구조 요청을 수행하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 17]
제1항에 있어서, 비접촉 감지 센서는 밀리미터파 특성에 의해 벽체를 투과하지 않아, 인접 세대 인체를 감지하지 않는 것을 특징으로 하는 시스템.
특허 명세서 초안
10

## Slide 11
【특허청구범위】 (계속)
[청구항 18] - 독립항
(방법 청구항) 환기장치에 구비된 비접촉 감지 센서로 실내 거주자 안전 상태를 감지하는 단계; 감지된 안전 상태 정보로부터 이상 상태 여부를 판단하는 단계; 및 이상 상태 판단 시 알림을 발생시키는 단계; 를 포함하는, 환기장치 기반 안전관제 방법.
[청구항 19]
제18항에 있어서, 감지하는 단계는 인체 재실 여부 및 인원수를 동시에 감지하고, 감지된 재실 정보 기반 환기량 자동 조절 단계를 더 포함하는 방법.
[청구항 20]
제18항에 있어서, 환기장치는 욕실 환풍기이며, 안전 상태 감지는 수증기 환경에서의 낙상 이벤트 감지를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
[청구항 21]
제1항에 있어서, 안전관제부는 Wi-Fi 통신을 통해 거주자/보호자 스마트폰 전용 앱으로 이상 상태 알림을 전송하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 22]
제1항에 있어서, 안전관제부는 BLE 통신으로 거주자 스마트폰과 연결, 이상 시 사전 등록 비상연락처로 SMS 자동 발송하는 것을 특징으로 하는 시스템.
[청구항 23]
제1항에 있어서, 시스템은 관리시설 없는 개별 가구에서 가정용 Wi-Fi 또는 스마트폰만으로 독립 동작, 별도 관제 인프라 없이 비상 알림 수행하는 것을 특징으로 하는 시스템.
특허 명세서 초안
11

## Slide 12
【도면의 간단한 설명】
- 도 1: 시스템 전체 구성도 (세대 내 + 세대 간 + 관리사무실)
- 도 2: 환기장치(ERV) 내부 비접촉 감지 센서 배치도
- 도 3: 욕실 환풍기 내부 비접촉 감지 센서 배치도
- 도 4: 재실감지 기반 환기 제어 흐름도
- 도 5: 안전관제 판단 흐름도 (낙상/호흡/부재)
- 도 6: 다단계 알림 체계 흐름도
- 도 7: 패턴 학습 및 예측 제어 흐름도
- 도 8: 복수 환기장치 연동 구성도
※ 도면은 텍스트로 설명만 기재하였으며, 실제 도면은 변리사가 별도 작성합니다.
특허 명세서 초안
12

## Slide 13
【실시예】
실시예 1: 독거노인 임대주택 (84m2, 3방+거실)
ERV 1대(거실 천장) + 욕실 환풍기 2대 거실 ERV: 존별 환기+재실감지 | 욕실: 낙상+호흡감지 mmWave 레이더 적용 (수증기 환경 안정 동작) 월패드 연동 → 관리사무실 통합 관제
실시예 2: 신축 아파트 (일반 가족)
ERV 1대 + 욕실 환풍기 2대 + 레인지후드 1대 전 실 재실감지 → 에너지 절감 집중 안전관제 부가 기능 제공
실시예 3: 요양시설
각 병실 환풍기에 비접촉 감지 센서 내장 다수 병실 통합 관제 대시보드 낙상/호흡이상 발생 시 간호사실 즉시 알림
실시예 4: 개별 가구 (빌라, 단독주택)
욕실 환풍기 1대 + Wi-Fi/BLE 통신 월패드/관리사무실 없는 환경 낙상→Wi-Fi→보호자 앱 푸시 | BLE→SMS 자동발송 가정용 Wi-Fi만으로 독립적 안전관제
특허 명세서 초안
13